Conectando Linux ao Provedor Internet.

1. Introdução.

Este documento tem por função descrever como utilizar o Linux para

conectar-se a um Provedor Internet através de uma linha discada. Por

enquanto ainda não são abordadas a utilização de softwares de mail, news,

etc.

Assim que sobrar um tempinho, estarei lançando um "kit conexão", que poderá

ser utilizado em qualquer máquina com Perl instalado.

1.1 Acentuação

Este documento foi escrito na Língua Portuguesa, portanto contém acentução.

Se você não consegue visualizar os caracteres acentuados, você tem as

seguintes opções, em ordem:

a) Ler o Portuguese-HOWTO (sim, este É em português - *quase* igual ao

nosso!)

b) Utilizar o software "joe" na leitura, digitando:

telematica:~$ joe -asis conexao.txt

2. Procedimentos iniciais.

Você deve ter instalado os softwares de rede (pacote N, no Slackware - nem

todos são necessários), além de ter compilado o kernel com suporte a PPP.

Identifique em qual saída serial o seu modem está conectado. Lembre-se:

DOS   -   Linux

COM1      /dev/cua0 (/dev/ttyS0)

COM2      /dev/cua1 (/dev/ttyS1)

COM3      /dev/cua2 (/dev/ttyS2)

COM4      /dev/cua3 (/dev/ttyS3)

Logo após, utilize o "su" para tornar-se root (você não está lendo este

documento como root, está?) crie um symlink de /dev/modem para a serial na

qual seu modem se encontra. Por exemplo (no caso do modem encontrar-se em

/dev/cua1 - COM2):

telematica:/home/farias# ln -s /dev/cua1 /dev/modem

Esta ação produzirá o seguinte:

telematica:/home/farias# ls -l /dev/modem

lrwxrwxrwx   1 root     root            4 Jan 18  1997 /dev/modem -> /dev/cua1

A configuração padrão normalmente permite acesso direto à /dev/modem apenas

para o usuário root.

Você pode utilizar o software "minicom" para testar sua configuração e para

observar as sequências de conexão do seu Provedor. Você irá precisar delas

se desejar automatizar o processo de conexão.

2.1 Arquivos de Configuração.

Novamente, estas tarefas devem ser feitas com o usuário root. Edite os

seguintes arquivos:

#/etc/hosts.deny

ALL: ALL

#End of /etc/hosts.deny

#/etc/hosts.allow

ALL: 127.0.0.1

#End of /etc/host.allow

Para obter maiores informações sobre estes arquivos, consulte "man 5

hosts_access". Estou considerando que você nao esteja conectado à uma LAN

e/ou que não tenha acesso à um IP estático (se você não sabe o que é, com

certeza nao tem).

Neste ponto, você precisa saber qual é o name server (DNS server) de seu

provedor e edite o arquivo "/etc/resolv.conf".

#/etc/resolv.conf

search . provedor.com.br

nameserver 222.222.222.222

nameserver 333.333.333.333

nameserver 444.444.444.444

#End of /etc/resolv.conf

Você pode utilizar até 3 name servers, que serão consultados em ordem, no

caso do anterior nao responder.

Modifique agora o arquivo "/etc/hosts".

#/etc/hosts

localhost 127.0.0.1

0.0.0.0   telematica

#* "telematica" é o nome de minha maquina, troque pelo nome da sua.

#End of /etc/hosts

Uma mínima configuração é necessária em "/etc/networks".

#/etc/networks

loopback 127.0.0.1

localnet 0.0.0.0

#End of /etc/networks

Você precisa agora configurar as opções a serem utilizadas pelo pppd,

durante a conexão. Para isto, crie o arquivo "/etc/ppp/options":

# /etc/ppp/options (NO PAP/CHAP)

#

# Prevent pppd from forking into the background

-detach

# If you are using a STATIC IP number, edit the 0.0.0.0 part of the

# following line to your static IP number.

0.0.0.0:

#

# use the modem control lines

modem

# use uucp style locks to ensure exclusive access to the serial device

lock

# use hardware flow control

crtscts

# create a default route for this connection in the routing table

defaultroute

# do NOT set up any "escaped" control sequences

asyncmap 0

# use a maximum transmission packet size of 552 bytes

mtu 552

# use a maximum receive packet size of 552 bytes

mru 552

#

#-------END OF SAMPLE /etc/ppp/options (no PAP/CHAP)

Este arquivo tem funcionado nos Provedores que já tive oportunidade de

testar.

Aconselho ainda a criação do arquivo /etc/ppp/scripts/ppp-off, contendo o

seguinte:

#!/bin/sh

######################################################################

# /etc/ppp/scripts/ppp-off

#

# Determine the device to be terminated.

#

if [ "$1" = "" ]; then

DEVICE=ppp0

else

DEVICE=$1

fi

######################################################################

#

# If the ppp0 pid file is present then the program is running. Stop it.

if [ -r /var/run/$DEVICE.pid ]; then

kill -INT `cat /var/run/$DEVICE.pid`

#

# If the kill did not work then there is no process running for this

# pid. It may also mean that the lock file will be left. You may wish

# to delete the lock file at the same time.

if [ ! "$?" = "0" ]; then

rm -f /var/run/$DEVICE.pid

echo "ERROR: Removed stale pid file"

exit 1

fi

#

# Success. Let pppd clean up its own junk.

echo "PPP link to $DEVICE terminated."

exit 0

fi

#

# The ppp process is not running for ppp0

echo "ERROR: PPP link is not active on $DEVICE"

exit 1

# --------- End of /etc/ppp/scripts/ppp-off

Com isto, já é possível testar uma conexão manual ao provedor. Se tudo

funcionar como desejado, poderemos automatizar o processo.

3 Conexão.

3.1 Conexão Manual.

Você pode utilizar o "minicom", que tem a possibilidade de sair sem ressetar

o modem (Ctrl + A + Q ou Alt + Q). Agora você deve logar-se como "root"

("su" não irá funcionar). Disque para seu Provedor, logue-se (informe seu

username e senha quando solicitado), e estabeleça PPP no servidor (digitando

"ppp" ou selecinando a opção equivalente em algum menu - depende do

provedor). Você poderá observar o aparecimento de "lixo" em sua tela, tipo:

~y}#.!}!}!} }8}!}$}%U}"}&} } } } }%}& ...}'}"}(}"} .¸y}

Agora saia do minicom sem ressetar o modem (Alt + Q), e no prompt do shell,

digite (como root):

telematica:~# pppd -d -detach /dev/modem &

A opção -d habilita o debug, o que poderá ajudá-lo na resolução de

problemas.

Alguns segundos depois, você poderá verificar a interface PPP, digitando:

telematica:~# ifconfig ppp0

Deverá aparecer algo como:

----------------------------------------------------------------------------

ppp0      Link encap:Point-Point Protocol

inet addr:200.248.171.138  P-t-P:200.248.171.4  Mask:255.255.255.0

UP POINTOPOINT RUNNING  MTU:1500  Metric:1

RX packets:276 errors:0 dropped:0 overruns:0

TX packets:268 errors:0 dropped:0 overruns:0

-----------------------------------------------------------------------------

Onde:

* inet addr: indica o seu número IP para esta conexão.

* P-t-P: indica o número IP do servidor.

Se tudo ocorreu bem, parabéns, pois você está conectado. Contudo, existe um

porém. Se, por acaso, você não conseguir acessar outros hosts que não seja o

roteador do provedor (neste caso, 200.248.171.4), você deve verificar a

tabela de roteamento do kernel. Digite:

telematica:~$ /sbin/route

Kernel routing table

Destination     Gateway         Genmask         Flags MSS    Window Use Iface

vendetta.conesu *               255.255.255.255 UH    1500   0        0 ppp0

localnet        *               255.255.255.0   U     1500   0        8 eth0

loopback        *               255.0.0.0       U     3584   0       31 lo

default         vendetta.conesu *               UG    1500   0       21 ppp0

Se não aparecer uma rota default, ou então demorar muito para aparecer toda

a tabela de roteamento, é provavel que o pppd esteja tendo problemas para

configurar a rota default. Isto poderá acontecer no caso de já existir uma

rota default *antes* de você rodar o pppd. Neste caso, digite (como root):

telematica:/home/farias# /sbin/route del default

É provavel que esta rota esteja sendo definida nos scripts rc de

inicialização do Linux (/etc/rc.d/rc.inet1, no SlackWare), portanto comente

as linhas necessárias.

Teste agora a resolução de nomes, "pingando" um site que você tenha certeza

que esteja on-line. Você irá notar que haverá uma certa demora até que o

nome seja resolvido, mas se este atraso não for demais, está tudo OK.

Se tudo funcionou como desejado, desconecte-se digitando (como root):

telematica:/home/farias# /etc/ppp/scripts/ppp-off

PPP link to ppp0 terminated.

Se o script nao funcionar, chame o minicom, digite +++ para interromper o

modem e depois ATH0 para desligar, quando receber o "OK" do modem.

Agora já é possível automatizar a conexão.

3.2 Automatizando o processo de conexão.

Eu utilizo scripts para o "chat" na automatização da conexão, os quais nunca

me deram problemas, portanto nunca me preocupei em aprender a utilizar o

"dip".

Com estes scripts, você necessitará digitar apenas um comando para

estabelecer conexão com seu provedor de acesso. IMPORTANTE: Somente utilize

estes scripts se você testou a conexão manual e a mesma funcionou 100%!!

Para executar tais scripts, você precisará ser root, ou membro do grupo do

pppd (lembrei deste fato agora, e não pretendo reescrever este documento

abordando esta facilidade, portanto utilize root, ou leia o PPP-HOWTO). Os

scripts funcionam da seguinte maneira: quando o modem disca para o provedor,

esperamos um prompt de login do servidor, mandamos o login/username. Depois

esperamos um prompt de senha, e a enviamos.

#!/bin/sh

# /etc/ppp/scripts/ppp-on

#

# Este script não é seguro, já que é possivel visualizar os argumentos

# através do 'ps', mas é bastante fácil de entender. Se desejar algo

# melhor, RTFM 'n' do your own!

#

TELEPHONE=277997        # Número a ser discado

ACCOUNT=farias          # Username

PASSWORD=it'sasekrit!   # Senha para este username

LOCAL_IP=0.0.0.0        # IP local. Dinâmico = 0.0.0.0

REMOTE_IP=0.0.0.0       # IP remoto. Geralmente 0.0.0.0

# NETMASK=255.255.255.0 # Netmask, se necessário.

#

# Exportar variáveis para que estejam disponíveis para o script ppp-on-dialer

export TELEPHONE ACCOUNT PASSWORD

#

# Localização do script 'ppp-on-dialer'. TEM que ser o caminho absoluto,

# não me pergunte o porquê!

#

DIALER_SCRIPT=/etc/ppp/scripts/ppp-on-dialer

#

# Inicia a conexão

#

# A maioria das opções estão informadas no arquivo /etc/ppp/options.

#

exec /usr/sbin/pppd /dev/cua1 19200 \

$LOCAL_IP:$REMOTE_IP \

connect $DIALER_SCRIPT

/bin/setserial /dev/cua1 spd_vhi # modems 14.400 ou maior (> UART 16550A)

# -------- End of /etc/ppp/scripts/ppp-on

A seguir, o script ppp-on-dialer.

#!/bin/sh

# /etc/ppp/scripts/ppp-on-dialer

#

# Segunda parte dos scripts de conexão...

#

exec chat                                               \

TIMEOUT         30                              \

ABORT           '\nBUSY\r'                      \

ABORT           '\nNO ANSWER\r'                 \

ABORT           '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r'    \

''              \rAT                            \

'OK-+++\c-OK'   ATH0                            \

TIMEOUT         45                              \

OK              ATDT$TELEPHONE                  \

BIS             ''                              \

login:--login:  $ACCOUNT                        \

assword:        $PASSWORD                       \

'ption'         '4'

# ------ End of /etc/ppp/scripts/ppp-on-dialer

Para maiores informações sobre scripts de conexão, leia a manpage do chat, o

PPP-HOWTO.

3.2.1 Testando os scripts de conexão.

Logue-se como root em um VC (virtual console) ou xterm e digite:

telematica~# tail -f /var/log/messages

(ou seja lá qual seja seu arquivo de log)

Em outro VC ou xterm, também como root, digite:

telematica:~# /etc/ppp/scripts/ppp-on &

[1] 678

Se você não rodar o script em background (utilizando o '&'), você não terá o

prompt liberado até que o pppd termine (quando o link é terminado).

Agora, retorne ao VC (ou xterm) onde o log está sendo mostrado. Você deverá

observar algo semelhante ao que segue (desde que tenha especificado a opção

'-v'para o chat):

Aug  6 16:34:43 telematica pppd[677]: pppd 2.2.0 started by root, uid 0

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: timeout set to 30 seconds

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: abort on (\nBUSY\r)

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: abort on (\nNO ANSWER\r)

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: abort on (\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r)

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: send (rAT^M)

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: expect (OK)

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: rAT^M^M

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: OK -- got it

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: send (ATH0^M)

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: timeout set to 45 seconds

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: expect (OK)

Aug  6 16:34:44 telematica chat[678]: ^M

Aug  6 16:34:45 telematica chat[678]: ATH0^M^M

Aug  6 16:34:45 telematica chat[678]: OK -- got it

Aug  6 16:34:45 telematica chat[678]: send (ATDT277997^M)

Aug  6 16:34:45 telematica chat[678]: expect (BIS)

Aug  6 16:34:45 telematica chat[678]: ^M

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: ATDT277997^M^M

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: CONNECT 14400/REL-LAPM V.42 BIS -- got it

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: send (^M)

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: expect (login:)

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: ^M

Aug  6 16:35:01 telematica last message repeated 2 times

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]:             -----------------------------------------------^M

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]:             |                 CYCLOM-MP/RA                |^M

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]:             | Copyright(C) 1995,1996 CYCLADES Corporation |^M

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]:             -----------------------------------------------^M

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: ^M

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: ^M

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: tom login: -- got it

Aug  6 16:35:01 telematica chat[678]: send (farias^M)

Aug  6 16:35:02 telematica chat[678]: expect (assword:)

Aug  6 16:35:02 telematica chat[678]:  ^M

Aug  6 16:35:02 telematica chat[678]:

Aug  6 16:35:02 telematica chat[678]: Invalid user name.^M

Aug  6 16:35:02 telematica chat[678]: tom login: farias^M

Aug  6 16:35:02 telematica chat[678]: Password: -- got it

Aug  6 16:35:02 telematica chat[678]: send (censored!^M)

Aug  6 16:35:02 telematica chat[678]: expect (option)

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]:  ^M

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]: ^M

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]: CYCLOM-MP/RA Main Menu

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]: ^M

Aug  6 16:35:03 telematica pppd[677]: Serial connection established.

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]: 1. Telnet                 2. Logout                     3. Ping^M

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]: 4. PPP^M

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]:

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]: Select option -- got it

Aug  6 16:35:03 telematica chat[678]: send (4^M)

Aug  6 16:35:04 telematica pppd[677]: Using interface ppp0

Aug  6 16:35:04 telematica pppd[677]: Connect: ppp0 <--> /dev/cua1

Aug  6 16:35:05 telematica pppd[677]: local  IP address 200.248.171.146

Aug  6 16:35:05 telematica pppd[677]: remote IP address 200.248.171.6

Observe as últimas 3 linhas de log. Se você receber estas, existem boas

chances de você estar conectado! :-) Agora, teste a conexão, primeiramente

'pingando' o "remote IP". Logo após, faça o mesmo com o IP de um site que

sabidamente esteja on-line. Depois destes dois testes, utilize nomes ao

invés de IP's para testar o seu "/etc/resolv.conf".

Algo deu errado? Observe o log, veja onde aconteceu algo estranho (se *tudo*

lhe parece estranho, de uma olhada no PPP-HOWTO ou ISP-Hookup-HOWTO e

situe-se melhor!). Em último caso (eu disse ú-l-t-i-m-o), mande um mail para

farias@spock.ucpel.tche.br com o log da conexão (ei! não mande todo o

/var/log/messages!), que assim que eu lembrar minha senha nesse servidor eu

leio e respondo! :-)

Se tudo ocorreu bem, você pode navegar à vontade, pois você já faz parte da

grande rede!!

3.2.2 Desconectando...

Para desconectar-se, utilize o script /etc/ppp/scripts/ppp-off. Novamente,

você deve ser root para executar esta tarefa (ou membro do grupo do pppd,

mas isto é outra história...). Você poderá observar o seguinte no arquivo de

log (ou algo semelhante):

Aug  6 16:36:23 telematica pppd[677]: Terminating on signal 2.

Aug  6 16:36:23 telematica pppd[677]: Connection terminated.

Aug  6 16:36:23 telematica pppd[677]: Exit.

4. Conclusão

A idéia básica deste documento era apenas ajudar os usuários a estabelecerem

uma conexão PPP com um provedor de acessos. Quanto à utilização de softwares

clientes, como browsers, leitores de e-mail, programas de ftp, etc,

aconselho a leitura do ISP-Hookup-HOWTO ou então entre em contato com seu

Linux Guru local. Ainda não consegui organizar meu tempo para criar um

documento mais abrangente.

Espero que este documento possa ajudar qualquer usuário com o mínimo de

conhecimento em Unices a conectar-se a Internet. Se meu objetivo não foi

alcançado, solicito que entrem em contato comigo para que se possa melhorar

este breve e simples tutorial. A intenção é tornar o Linux um SO o mais

amigável possível, e embora seja uma tarefa difícil, é algo que *pode* ser

acabado, se um dia for *iniciado*!

Vagner Farias

farias@atlas.ucpel.tche.br